Como usar com Arduino – Chave Táctil / Push Button

---
material
1. 1 arduino
2. 1 led
3. 1 resistência de 220 ohm
4. 1 botão de pressão (pushbutton)
5. 1 resistência de 10 kohm

---
material
1. 1 arduino
2. 1 led
3. 1 resistência de 220 ohm
4. 1 botão de pressão (pushbutton)
5. 1 resistência de 10 kohm

---
1. int led=13; // led no pino 13
2. int botao=12; // botão no pino 12
3. int var=0; // valor instantaneo enviado pelo botão
4. int var2=0; // valor guardado
5. int estado=0; // guarda o valor 0 ou 1 (HIGH ou LOW)
6. void setup()
7. {
8. pinMode(led,OUTPUT);
9. pinMode(botao,INPUT);
10. }

---
1. void loop()
2. {
3. var=digitalRead(botao); // ler o valor enviado pelo botão: "HIGH" ou "LOW"
4. if ((var == HIGH) && (var2 == LOW)) {
5. estado = 1 - estado;
6. delay(20); // de-bouncing
7. }
8. var2=var;
9. if (estado == 1) {
10. digitalWrite(led, HIGH); // liga o led
11. } else {
12. digitalWrite(led, LOW); // desliga o led
13. }
14. }

---
referência
http://eletrao.blogspot.com/2012/02/botao-liga-o-led-botao-desliga-o-led.html